## Slide 1: 实验10 U盘驱动程序设计

## Slide 2: 你需要做的工作？
仔细阅读radimo驱动程序的源代码。
不懂的地方，可以参考实验教案。
把这个程序修改成一个U盘的驱动程序。
请特别留意内核函数usb_bulk_msg的用法和SCSI接口规范，以及磁盘分区表结构。
可能需要读一些英文原版资料。

## Slide 3: 实验指南
将radimo.c与usb-skeleton.c合并成为一个新文件main.c，在其中调用U盘访问函数myudisk_Bulk_transport()。
然后使用Makefile文件进行编译

## Slide 4: Makefie
#
# Makefile for the myudisk device drivers.
#
EXTRA_CFLAGS := -c -I /usr/src/linux-2.4.22/include -Wall
myudisk-objs := main.o mytransport.o
myudisk.o: $(myudisk-objs)
$(LD) -r -o $@ $(myudisk-objs)
main.o: main.c
gcc $(EXTRA_CFLAGS) main.c
mytransport.o: mytransport.c mytransport.h
gcc $(EXTRA_CFLAGS) mytransport.c
clean:
find . \( -name '*.[oas]' -o -name core \) -type f -print \
| xargs rm –f

## Slide 5
将系统通用USB驱动程序usb-storage.o备份并删除(/lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/usb/storage/)
insmod myudisk.o 插入模块

## Slide 6: 你需要做的工作？
检查时，你需要当场独立完成以下操作：
  用lsmod命令查询系统中是否已经加载usb-storage的模块，这是Linux系统自带的U盘驱动程序。如果已经加载，则用rmmod命令卸载这个模块。
  编译改装后的radimo程序，要求能编译通过，允许出现编译警告。
  用insmod命令加载改装后的radimo程序。
  插入U盘。要求在用dmesg查看系统日志时，能够看到改装的radimo程序发现了U盘。允许你的程序只认识一种或者有限的几种U盘，不要求能够认出市面上所有U盘。
  能够在系统日志中显示出U盘的容量。

## Slide 7: 你需要做的工作？
  用mknod命令建立设备文件，并用mount命令挂接这个U盘的文件系统到/mnt。你的U盘可以预先用Windows格式化好。
  用df命令应该能够看到已经挂接好的U盘。
  用ls /mnt命令应该能够看到U盘中的内容。用cp命令能够将U盘中的任意文件复制到硬盘上。
  用umount命令和rmmod命令清理现场。
  在以上各步骤中，随时回答老师提出的问题。不要求回答完全准确，但基本原理必须能够阐述清楚，可以当场查资料，但不能询问他人。

## Slide 8: 你需要做的工作？
如果你还能够完成下面的操作，则会有更多的奖励分数：
  能够读出U盘主引导扇区的内容，显示在系统日志里，并简要解释其含义。
  能够在U盘被中途拔出的情况下正确识别，并进行相应的错误处理，不至于死机。
  能够把硬盘上的文件复制到U盘上，并在Windows系统下面插入U盘，显示出这个文件，证明复制成功。

## Slide 9: Good Luck！
相信你自己，一定能够完成！
独立！独立！独立！

## Slide 10
谢谢！

## Slide 11: Have a rest！